## Slide 1: 第2章 组合逻辑电路
广东工业大学计算机学院

## Slide 2: 目录
2.1 概 述
2.2 组合逻辑电路的分析
2.3 常用的组合逻辑电路
2.4 组合逻辑电路的设计
2.5 组合逻辑电路的时序分析

## Slide 3: 2.1 概 述
1. 组合电路的特点
(1) 逻辑功能特点
电路在任何时刻的输出状态只取决于该时刻的输入状态，而与原来的状态无关。
(2) 电路结构特点
输出、输入之间没有反馈延迟电路
不包含记忆性元件(触发器)，仅由门电路构成
I0
I1
In-1
Y0
Y1
Ym-1
组合逻辑
电路

## Slide 4
2．组合电路逻辑功能的表示方法
  (1) 逻辑表达式 运算及变换方便，容易转换成真值表或卡诺图，可直接画出电路的逻辑图。
  (2) 真值表 直观反映出逻辑关系，可转换成卡诺图及逻辑表达式。但输入信号多时非常繁琐。
  (3) 卡诺图 用于逻辑函数化简。输入信号大于6时不能使用。
  (4) 逻辑图 接近实际电路，与逻辑表达式之间可以相互转换。 无法进行公式化简、变换。

## Slide 5: 2.2 组合逻辑电路的分析
2.2.1 组合逻辑电路的分析方法
2.2.2 组合逻辑电路的分析举例

## Slide 6: 2.2.1 组合逻辑电路的分析方法
1．分析的目的
  (1) 确定电路的功能。
  (2) 在设计完成后，确定功能是否能够满足设计要求。
  (3) 变换逻辑表达式，以便用不同的电路实现同一逻辑功能要求，或者简化电路。
  (4) 把表达式转换成标准形式，以便用中、大规模集成电路实现。
  (5) 获得表示其功能的逻辑描述。

## Slide 7: 2.2.1 组合逻辑电路的分析方法
2．分析方法
  (1) 根据电路逻辑图，写出逻辑表达式。
  (2) 进行表达式的变换及化简。
  (3) 根据表达式列出真值表。
  (4) 对给定电路的功能进行逻辑描述。
逻辑图
逻辑表达式
化简
真值表
说明功能

## Slide 8: 2.2.2 组合逻辑电路的分析举例
【例2-1】 分析电路，说明其功能。
  (1) 写逻辑表达式。
  (2) 变换并化简表达式。

## Slide 9
  (3) 列出真值表。
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
  (4) 电路功能逻辑描述。
  由真值表可知，该电路实现了“异或”逻辑功能。

## Slide 10: 2.2.2 组合逻辑电路的分析举例
【例2-2】分析电路，说明其功能。
  (1) 写逻辑表达式。
  (2) 化简表达式。

## Slide 11
  (3) 列出真值表。
  (4) 电路功能逻辑描述。
  当3个输入信号一致时，输出1；
  当3个输入信号不完全一致时，输出0。
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
“符合”电路
1
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 12: 2.3 常用的组合逻辑电路
2.3.1 编码器
2.3.2 译码器
2.3.3 数据选择器
2.3.4 数值比较器
2.3.5 加法器

## Slide 13: 2.3.1 编码器
本小节介绍：
1．编码原理
2．二进制普通编码器
3．二—十进制普通编码器
4．优先编码器
5．编码器集成电路

## Slide 14: 2.3.1 编码器
1．编码原理
  编码：用文字、符号或数字表示特定对象的过程。
  编码器：实现编码操作的电路。
  通常情况下，n 和m 之间的关系应满足：
2n-1＜m≤2n
  设计编码器的关键在于编码规则，编码规则不同，设计的结果也不同。

## Slide 15: 2.3.1 编码器
2．二进制普通编码器
  二进制编码器：用n位二进制代码对 m=2n 个信号进行编码的电路。
  普通编码器的输入信号为一组互相排斥的输入信号。
  互相排斥：指在任何时刻，不允许两个或两个以上的输入信号同时出现。

## Slide 16
3 位二进制编码器(8 线- 3 线)
编码表
函数式
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3+ I5 + I7
输
入
输
出
输 入
输 出
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Y2 Y1 Y0
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
3 位
二进制
编码器
I0
I1
I6
I7
Y2
Y1
Y0
I2
I4
I5
I3
2．二进制普通编码器

## Slide 17
函数式
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3+ I5 + I7
逻辑图

## Slide 18: 2.3.1 编码器
3．二—十进制普通编码器
二—十进制编码器：用 4 位二进制代码对 0 ~ 9 十个信号进行编码的电路。
二-十进制
编码器
I0
I2
I4
I6
I8
I1
I3
I5
I7
I9
Y0
Y1
Y2
Y3
I0  I9 是一组互相排斥的输入变量，任何时刻只能有一个端输入有效信号。

## Slide 19
8421 BCD 编码器
编码表
输入 | 输出 |  |  | 
 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
I0 | 0 | 0 | 0 | 0
I1 | 0 | 0 | 0 | 1
I2 | 0 | 0 | 1 | 0
I3 | 0 | 0 | 1 | 1
I4 | 0 | 1 | 0 | 0
I5 | 0 | 1 | 0 | 1
I6 | 0 | 1 | 1 | 0
I7 | 0 | 1 | 1 | 1
I8 | 1 | 0 | 0 | 0
I9 | 1 | 0 | 0 | 1
函数式
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3+ I5 + I7 + I9
Y3 = I8 + I9

## Slide 20
函数式
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
Y1 = I2 + I3+ I6 + I7
Y0 = I1 + I3+ I5 + I7 + I9
Y3 = I8 + I9
逻
辑
图

## Slide 21: 2.3.1 编码器
4．优先编码器
  优先编码器：允许多个信号同时输入，对输入信号无约束，但电路只对优先级别最高的信号进行编码，优先级别低的信号不起作用。
  例：3位二进制优先编码器
输
入
输
出
3 位
二进制
编码器
I0
I1
I6
I7
Y2
Y1
Y0
I2
I4
I5
I3
优先顺序：I7  I0

## Slide 22
编码表
函数式
3 位二进制优先编码器
输 入 | 输 出
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 | Y2 Y1 Y0
1        | 1 1 1
0 1       | 1 1 0
0 0 1      | 1 0 1
0 0 0 1     | 1 0 0
0 0 0 0 1    | 0 1 1
0 0 0 0 0 1   | 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1  | 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0

## Slide 23
函数式
逻辑图

## Slide 24: 2.3.1 编码器
5．编码器集成电路
  常用的编码器集成电路有：
    8线-3线优先编码器(74HC148)
    10线-4线优先编码器(74HC147)

## Slide 25
74HC148
1) 集成8线-3线优先编码器
信号输入端
～
编码输出端
使能输入端
使能输出端
优先级标志输出端
～

## Slide 26
74HC148功能表
=0时，编码器工作；=1时，编码器不工作，输出高电平。
～
输入信号低电平有效。
的输出为反码。
～
～
无有效信号输入时，
=0，否则=1。
=0时，表示有编码输出。

## Slide 27: 2.3.2 译码器
本小节介绍：
1．译码器原理
2．二进制译码器
3．数码显示译码器
4．译码器集成电路

## Slide 28: 2.3.2 译码器
1．译码器原理
  译码是编码的逆过程。
  译码器的功能是将代码输入后，在相应输出端输出信号。
  一般情况下，输入信号和输出信号数量的关系为
  2n-1＜m≤2n
  译码器设计的关键也在于译码的规则。

## Slide 29: 2.3.2 译码器
2．二进制译码器
  二进制译码器与二进制编码器的功能相反。
输入 n 位二进制代码
如： 2 线 — 4 线译码器
3 线 — 8 线译码器
4 线 — 16 线译码器
I0
Y0
I1
In-1
Y1
Ym-1
二进制
译码器
…
…
输出 m 个
信号 m = 2n

## Slide 30
3位二进制译码器 ( 3 线 – 8 线)
真值表
函数式
I0
Y0
I1
I2
Y1
Y7
3 位
二进制
译码器
…
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

## Slide 32
使用与非门
函数式

## Slide 33: 2.3.2 译码器
3．数码显示译码器
  数码显示译码器是指直接用于驱动数码显示器的译码器。
每字段是一只
发光二极管
数码显示器
a
e
b
c
f
g
d
共阴极
a
b
c
d
e
f
g
R
+5 V
— 高电平驱动

## Slide 34
Ya
A3
A2
A1
A0
+VCC
显示
译码器
共阴
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
I3 | I2 | I1 | I0 | Ya | Yb | Yc | Yd | Ye | Yf | Yg | 字形
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2
0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3
0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4
0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5
0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6
0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8
1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9
1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1
真值表
驱动共阴极数码显示器的显示译码器

## Slide 35
I3 | I2 | I1 | I0 | Ya | Yb | Yc | Yd | Ye | Yf | Yg | 字形
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2
0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3
0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4
0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5
0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6
0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8
1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9
1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1
函数式

## Slide 36
函数式
逻辑图

## Slide 37
共阳极
a
b
c
d
e
f
g
R
+ 5 V
Ya
A3
A2
A1
A0
+VCC
+VCC
显示
译码器
共阳
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf
Yg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
— 低电平驱动
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

## Slide 38: 2.3.2 译码器
74HC138
4. 译码器集成电路
1）集成3线-8线译码器
、、：使能控制输入端
A2~A0：编码输入端
~：译码输出端

## Slide 39
功能表

## Slide 40: 2.3.2 译码器
4．译码器集成电路
  2) 集成数码显示译码器
集成数码显示译码器74HC4511，输出高电平有效，接共阴极数码显示器。
74HC4511

## Slide 41
功能表
是全亮测试控制端。
空白输入控制端。
LE 输入锁存使能端。

## Slide 42: 2.3.3 数据选择器
本小节介绍：
1．数据选择器原理
2．4选1数据选择器
3．数据选择器的设计规律
4．数据选择器集成电路

## Slide 43
数
据
传
输
方
式
0
1
1
0
发送
0
1
1
0
并行传送
0
1
1
0
串行传送
并-串转换：数据选择器
串-并转换：数据分配器
接收
0
1
1
0
在发送端和接收端不需要
数据 并-串 或 串-并 转换装置，但每位数据各占一条传输线，当传送数据位数增多时，成本较高，且很难实现。

## Slide 44: 2.3.3 数据选择器
1．数据选择器原理
  数据选择器(MUX)又称多路选择器或多路开关，是一种多路输入、单路输出的组合逻辑电路。
D0、D1……数据输入端
S0、S1……选择控制端
Y 数据输出端

## Slide 45: 2.3.3 数据选择器
S0
Y
4选1
数据选择器
D0
D3
D1
D2
S1
2．4选1数据选择器
  4选1数据选择器有4路数据输入信号、1路输出信号，2位选择控制信号。
输
入
数
据
输
出
数
据
选择控制信号
0
0
0
1
1
0
1
1
D0
D1
D2
D3
原理
逻辑符号

## Slide 46
真值表
0 | 0
0 | 0
0 | × | × | ×
1 | × | × | ×
0
1
0 | 1
0 | 1
× | 0 | × | ×
× | 1 | × | ×
0
1
1 | 0
1 | 0
× | × | 0 | ×
× | × | 1 | ×
0
1
1 | 1
1 | 1
× | × | × | 0
× | × | × | 1
0
1
数据输入 |  |  |  | 选择控制信号 |  | 输出
D0 | D1 | D2 | D3 | S1 | S0 | Y
函数式

## Slide 47
函数式
逻辑图

## Slide 48: 2.3.3 数据选择器
3．数据选择器的设计规律
  4选1数据选择器逻辑函数表达式
  2选1数据选择器逻辑函数表达式
  8选1数据选择器逻辑函数表达式
  2n选1数据选择器逻辑函数表达式可归纳为

## Slide 49: 2.3.3 数据选择器
4．数据选择器集成电路
  集成的数据选择器有：
    双4选1数据选择器(74153)
    8选1数据选择器(74151)
  1) 集成4选1数据选择器 74HC153
引脚图

## Slide 50
功能表
时，数据选择器工作。
时，数据选择器不工作，输出端 Y 输出 0 信号。

## Slide 51: 2.3.3 数据选择器
4．数据选择器集成电路
  2) 集成数据选择器的扩展 1片74HC153（两个4选1）8选1的数据选择器
连线图
S2=0时，第1个4选1数据选择器工作，输出端1Y输出I0～I3中的信号。
S2=1时，第2个4选1数据选择器工作，输出端2Y输出I4～I7中的信号

## Slide 52: 2.3.4 数值比较器
本小节介绍：
1．数值比较器原理
2．1位二进制数值比较器
3．多位二进制数值比较器
4．数值比较器集成电路

## Slide 53: 2.3.4 数值比较器
1．数值比较器原理
  数值比较器是用于比较两个数的数值大小的逻辑元器件。
A大于B时，G=1;
A小于B时，S=1;
A等于B时，E=1。

## Slide 54: 2.3.4 数值比较器
2．1位二进制数值比较器
  有两个输入信号A、B，三个输出信号G、E、S分别代表大于、等于、小于的比较结果。
输入 |  | 输出 |  | 
A | B | G | E | S
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
真值表
函数式
逻辑图

## Slide 55: 2.3.4 数值比较器
3．多位二进制数值比较器
  1) 多位无符号二进制数比较器 比较的方法：从高位向低位逐位依次进行比较，当被比较的两个高位数字不等时，即可得到比较结果；当两个高位的数字相同时，才比较较低位的数字。
  例：4位无符号二进制数比较器。
    输入信号：A数(A3A2A1A0)、B数(B3B2B1B0)
    输出信号：G、E、S

## Slide 56
真值表
输 入 |  |  |  | 输 出 |  | 
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | G | E | S
A3 > B3 | × × | × × | × × | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 > B2 | × × | × × | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 > B1 | × × | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 > B0 | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0＝B0 | 0 | 1 | 0
A3 < B3 | × × | × × | × × | 0 | 0 | 1
A3 = B3 | A2 < B2 | × × | × × | 0 | 0 | 1
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 < B1 | × × | 0 | 0 | 1
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 < B0 | 0 | 0 | 1

## Slide 57
由于
则

## Slide 58
逻辑图

## Slide 59: 2.3.4 数值比较器
3．多位二进制数值比较器
  2) 多位有符号二进制数值比较器
  有符号二进制数一般采用补码的形式进行编码。
  首先比较最高位(即符号位)，符号位不同时，符号位为“0”的那个数大；
  符号位相同时，由高位到低位进行逐个比较。
    正数，数值位所对应的二进制数较大的那个数大；
    负数，也是数值位所对应的二进制数较大的那个数大。
  请读者自己分析该比较器结构。

## Slide 60: 2.3.4 数值比较器
4．数值比较器集成电路
  集成4位数值比较器（74HC85 ）
引脚图
A3~A0、B3~B0：比较数值输入
IA < B、IA = B、IA > B：级联输入
QA < B、QA = B、QA > B：比较结果输出

## Slide 61
功能表
(1) 当A数(A3A2A1A0)和B数(B3B2B1B0)不相等时，比较器按两数的比较结果输出A > B或A < B的信息。
(2) 当A数和B数相等时，由级联输入信号IA < B、IA = B、IA > B决定数值比较器的输出结果。

## Slide 62: 2.3.5 加法器
本小节介绍：
1．加法器原理
2．1位二进制加法器
3．多位二进制进位加法器
4．加法器集成电路

## Slide 63: 2.3.5 加法器
1．加法器原理
  加法器是进行算数加法运算的逻辑元器件，其功能是实现两个二进制数的加法操作。

## Slide 64: 2.3.5 加法器
2．1位二进制加法器
  两个1位二进制数的加法运算有两种情况：
    一种只考虑两个加数本身，而不考虑由低位来的进位，这种加法运算称为半加运算。实现半加运算的逻辑电路半加器。
    另一种除了考虑两个加数外，还考虑由低位来的进位，这种加法运算称为全加运算。实现全加运算的逻辑电路全加器

## Slide 65: 2.3.5 加法器
2．1位二进制加法器
  1) 半加器
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
1 0
1 0
0 1
真
值
表
函数式
A +B = S (和)  Cout (进位)
逻
辑
图
逻辑
符
号

## Slide 66: 2.3.5 加法器
  2) 全加器
A + B + Cin ( 低位进位 )
= S ( 和 )  Cout ( 向高位进位 )
真值表
函数式
输 入 |  |  | 输 出 | 
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
0 0
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
1 1

## Slide 67
函数式
逻辑图
逻辑符号

## Slide 68: 2.3.5 加法器
3．多位二进制进位加法器
  1) 串行(行波)进位加法器
优点：电路简单、连接方便。
缺点：必须等到低位相加完成，形成进位后才能进行高位相加，因而运算速度较慢。完成 n 位二进制数加法运算需要ntpd时间。
tpd——1个全加器的传输延迟时间

## Slide 69: 2.3.5 加法器
  2) 超前进位加法器
  超前进位，指来自低位的进位信号直接通过逻辑电路获得，这样可以大大提高运算速度。

## Slide 70
4位超前进位加法器的逻辑函数
由于
定义生成函数Gi = AiBi，传送函数
则

## Slide 71
由
得
超前进位逻辑
S表达式的变换
超前进位加法器的逻辑

## Slide 72: 2.3.5 加法器
  3) 有符号二进制数加法器
  前面介绍的加法器，可实现无符号数的加法运算，以原码进行运算，进位作为运算结果的最高位。
  有符号数的加法以补码进行运算，由于补码可以将减法转换为加法，所以利用补码可以统一加减法运算。

## Slide 73: 2.3.5 加法器
分析：n位有符号数的加法运算
  设加数 A = An-1…A1A0 (An-1为符号位)
  B = Bn-1…B1B0 (Bn-1为符号位)
  和 S = Sn-1…S1S0 (Sn-1为符号位)
  情况1：A和B异号，求和结果S的值一定正确
  例：
 | 1101 | A=-3
+ | 0110 | B=+6
 | 1 0011 | S=3

## Slide 74
  情况2：A和B同号，求和结果S的值可能正确，也可能不正确。
  例：
 | 1110 | A=-2
+ | 1101 | B=-3
 | 1 1011 | S=-5
 | 1010 | A=-6
+ | 1001 | B=-7
 | 1 0011 | S=3
结果正确
结果不正确
原因：n位二进制补码数的数值范围是-2n-1~2n-1-1，当和S的值超出此范围时(即溢出)，结果一定不正确。

## Slide 75
如何判断是否有溢出呢？
  令Cn-2表示符号位低一位向符号位的进位， Cn-1表示符号位向符号位高一位的进位。
  溢出标志OF定义为：OF = Cn-2 Cn-1。
如果：
  ① Cn-2 Cn-1=(00)或(11)，OF = 0，表示无溢出；
  ② Cn-2 Cn-1=(01)或(10)，OF = 1，表示有溢出。

## Slide 76
对溢出的处理方法：
  当产生溢出时，如果和的位数可以扩展，即扩大了和的数值范围，则结果是正确的。
逻
辑
图
  1010+1001=1 0011 即 - 6 - 7 = -13
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
  1100+0101=0 0001 即 - 4 + 5 = 1

## Slide 77
对溢出的处理方法：
  如果和的位数不能扩展，运算结果一定是不正确的。常用的处理方法有：
  ① 饱和法：计算结果在最大值(2n-1-1)或最小值(-2n-1)
逻
辑
图
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 78
对溢出的处理方法：
  ② 移位法：以进位位作为结果的最高位，然后右移一位作为加法的结果。
逻
辑
图
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1

## Slide 79: 2.3.5 加法器
4．加法器集成电路
  1) 集成的4位加法器： 74HC83、74HC283， 4位二进制超前进位加法器。
引脚图

## Slide 80
功能举例
 | 输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
 | CIN | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | COUT | S3 | S2 | S1 | S0
例1 | L | H | L | H | L | H | L | L | H | H | L | L | H | H
例2 | H | L | H | H | H | H | H | L | L | H | L | H | L | L
注：① H—高电平；L—低电平。
② 例1实现的运算：0 + 1010 + 1001 = 1 0011， 相当于十进制数 0 + 10 + 9 = 19。
③ 例2实现的运算：1 + 0111 + 1100 = 1 0100， 相当于十进制数 1 + 7 + 12 = 20。

## Slide 81: 2.4 组合逻辑电路的设计
2.4.1 组合逻辑电路的设计方法
2.4.2 组合逻辑电路的设计举例
2.4.3 利用已有组合集成电路实现其他组合逻辑函数

## Slide 82: 2.4.1 组合逻辑电路的设计方法
设计步骤：
  (1) 分析设计要求，将文字描述的设计要求抽象成输出变量与输入变量的逻辑关系，列出功能表。
  (2) 列真值表。首先定义变量名称，对各输入、输出信号的状态进行赋值，列真值表。
  (3) 写出逻辑表达式并进行化简。
  (4) 根据所选择的门电路的类型，变换最简表达式，以便用所选择的门电路实现。
  (5) 根据逻辑表达式画出逻辑电路图。

## Slide 83: 2.4.2 组合逻辑电路的设计举例
【例2-6】 设计一举重比赛的裁判表决电路。
（1）分析设计要求。
三名裁判的判定信号作为输入信号，最终判定结果作为输出信号。
根据规则，列出功能表。
裁判1 | 裁判2 | 裁判3 | 最终
× | × | × | 
× | × | √ | 
× | √ | × | 
× | √ | √ | 
√ | × | × | 
√ | × | √ | 
√ | √ | × | 
√ | √ | √ | 
×——失败
√——成功
×
×
×
√
×
√
√
√

## Slide 84
(2) 列真值表。
设定变量：
输入A、B、C 代表裁判1、裁判2、裁判3；
输出Y 代表最终结果。
状态赋值：
A、B、C：0 ——失败
1 ——成功
Y： 0 ——失败
1 ——成功
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 85
(3) 化简逻辑函数。
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
真值表
卡诺图
最简与或式

## Slide 86
(4) 变换表达式。
(5) 画逻辑图。

## Slide 87: 2.4.2 组合逻辑电路的设计举例
【例2-7】 设计一个道路交通信号灯故障检测电路。
(1) 分析设计要求。
当三盏灯全灭或两盏及两盏以上灯亮时，应产生故障报警。
红灯 | 黄灯 | 绿灯 | 是否 报警
灭 | 灭 | 灭 | 
灭 | 灭 | 亮 | 
灭 | 亮 | 灭 | 
灭 | 亮 | 亮 | 
亮 | 灭 | 灭 | 
亮 | 灭 | 亮 | 
亮 | 亮 | 灭 | 
亮 | 亮 | 亮 | 
是
否
否
是
否
是
是
是

## Slide 88
(2) 列真值表。
设定变量：
R(red)——红灯
Y(yellow)——黄灯
G(green)——绿灯
Z——报警信号
状态赋值：
R、Y、G ：0 ——灯灭
1 ——灯亮
Z： 0 ——不报警
1 ——报警
R | Y | G | Z
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
1
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 89
(3) 化简逻辑函数。
真值表
卡诺图
最简与或式
R | Y | G | Z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 90
(4) 变换表达式。
(5) 画逻辑图。

## Slide 91: 2.4.2 组合逻辑电路的设计举例
【例2-8】 设计一个4位的原码-补码转换器。
(1) 分析设计要求。
有4位输入（原码）、4位输出（补码）
(2) 列真值表。
设定变量：
4位原码输入为A(A3A2A1A0)
4位补码输出为Y(Y3Y2Y1Y0)，

## Slide 92
输 入 |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 十进 制数
A3 | A2 | A1 | A0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7

## Slide 93
(3) 化简逻辑函数。

## Slide 94
(4) 画逻辑图。

## Slide 95: 2.5 组合逻辑电路的时序分析
1．组合逻辑电路的波形图
2．时序分析
3．组合逻辑电路的竞争冒险及其原因
4．竞争冒险的解决方案

## Slide 96: 2.5 组合逻辑电路的时序分析
1．组合逻辑电路的波形图
组合逻辑电路中，在给出了输入变量随时间变化的波形后，根据函数中变量之间的逻辑关系，以及高低电平的正负逻辑关系，即可得到输出变量随时间变化的波形，这就是波形图，也称时序图。

## Slide 97
【例2-15】画出函数波形图。

## Slide 98
【例2-15】画出图2-14译码器输出波形。
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0

## Slide 99
例：画出3-8译码器74HC138的输出波形。
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0

## Slide 100: 2.5 组合逻辑电路的时序分析
2．时序分析
  在实际电路的信号传送过程中，信号经过任何一个门电路都会产生时间延迟，这就会使得电路中，当输入信号达到稳定状态后，输出并不会立刻达到稳定的状态。
这种时间延迟称为传输延迟，用tpd表示。

## Slide 101
例如，Y = (AB + C)D ，传输延迟tpd应考虑的是从A或B信号的改变到Y输出信号发生变化之间的延迟时间，即最长路径的延迟时间。

## Slide 102: 2.5 组合逻辑电路的时序分析
3．组合逻辑电路的竞争冒险及其原因
  组合电路中，当输入信号发生变化后，在输出达到稳定之前，输出端可能出现异常的虚假信号(干扰脉冲)，这种现象被称做竞争冒险。
  任何一个门电路，只要有两个输入信号同时向相反的方向变化，由于信号经过不同的路径到达门的输入端，时间上不能完全同步，因而其输出端就可能产生干扰脉冲。

## Slide 103
例如，
Y= 0  1  0

## Slide 104
  在一些逻辑关系中，即使只有一个输入变量的状态改变，也可能导致竞争冒险的问题。
  例如，

## Slide 105: 2.5 组合逻辑电路的时序分析
4．竞争冒险的解决方案
  (1) 选通法。在输入信号变化时，使s=0，使得干扰脉冲无法输出；当需要输出信号时，使s=1，输出正确的波形。

## Slide 106
  (2) 滤波法。在输出端并接一个滤波电容，消除干扰脉冲。
  使用滤波电容的方法简单，但电容的使用会使输出波形的边沿变差，影响电路的动态特性。

## Slide 107
  (3) 增加冗余项法。
  竞争冒险是由单个变量的值发生变化引起时，可用增加冗余项的方法予以解决。